## Slide 1
원인 지도
같은 Donut 을 두고 — 내가 지목한 파라미터
담당 공정
THIN FILM
지목 파라미터
배기 밸런스
한 줄 주장
배기 밸런스 불균형 발생 시 웨이퍼 중심에서 좌측 15mm 편중 영역에 완만한 광대역 편심 곡선 패턴 결함이 형성될 가능성이 유력합니다.
가장 약한 고리
해당 가설의 약한 고리(Weakest Link)는 챔버 배기 제어 문제 외에 상류 공정 보상이 깨졌을 가능성도 배제할 수 없습니다.
이 표지에서 바꿔야 할 것
담당 공정 · 지목 파라미터
한 줄 주장 — 파라미터, 위치, 나타난 모양이 한 문장에 다 들어가야 합니다
가장 약한 고리 — 마지막 장에 자세히 쓰고, 여기에는 한 줄로 요약
표지 한 장만 보고도 무엇을 주장하는지 알 수 있어야 합니다.
Notes: 표지에 주장과 약점을 함께 올리게 한 것은 의도적입니다. 5분 리뷰에서 이 한 장만 봐도 논의를 시작할 수 있습니다.

## Slide 2
과제 ①
같은 이미지에 네 가지 질문을 던진 결과
질문 유형 | 내가 쓴 프롬프트 (요약) | AI 결론 | 근거가 이미지에 붙어 있었나
열린 질문 | 이 이미지를 분류해줘 | (결론 없음) (일치 2/3) | 아니오 — 근거 없이 결론만
선택지 제공 | Donut / Scratch 중 하나로 | Donut (일치 3/3) | 아니오 — 형식은 고정, 근거 소실
구조 지정 | 중심-외곽 축으로 분포를 기술 | Donut (일치 3/3) | 예 — 관찰은 정확했음
근거 강제 | 관찰 3개를 먼저, 결론은 마지막 | Donut (일치 3/3) | 부분적 — 3개 중 1개는 없는 관찰
여기서 무엇을 알았나
순치적 네 유형 프롬프트 설계 구조 비교 결과 단순 결론 일치 횟수보다는 근거 강제 및 구조 지정 프롬프트에서 출력 근거의 정합성 검증 가능성 및 재현성의 본질적 차이가 명확히 입증되었습니다.
Notes: 네 유형의 결론이 같게 나오는 경우가 많습니다. 그때 "그럼 차이가 없는 것 아니냐"는 질문이 나오는데, 차이는 결론이 아니라 검증 가능성에 있다는 점을 학생이 스스로 쓰게 하는 것이 목적입니다.

## Slide 3
원인 지도 ① ②
내 공정, 그리고 균일도가 깨지는 지점
①
THIN FILM 공정은 웨이퍼 표면에 균일한 박막을 증착하여 기판의 전기적 특성을 형성하는 핵심 기구입니다. 반응 가스의 균일한 유입과 반응 부산물의 안정적인 배기 밸런스를 유지하는 것이 공정 균일도 확보의 핵심입니다.
② 균일도가 깨지는 지점 세 가지
논문 [A]
배기 비대칭 기류 형성
배기 밸런스 균형이 깨지면 챔버 내 국소 압력 차이가 발생합니다. 업계 통용 지식으로 비대칭 배기 기류는 박막 증착 두께의 편차를 유발하는 것으로 알려져 있습니다.
산업자료 [C]
가스 분사 유량 쏠림
배기구의 국소 압력 불균형은 샤워헤드 분사 가스의 경로를 특정 방향으로 치우치게 만듭니다. 인용 가능한 논문 데이터에 따르면 비대칭 가스 유동은 웨이퍼 좌측 영역 박막 왜곡 구조를 형성합니다.
논문 [A]
국소 반응 속도 차이
배기 유량 쏠림은 챔버 내부 온도 및 반응 물질 농도 분포의 비대칭을 심화시킵니다. 등록 특허 명세서에 기술되어 있으므로 국소 반응 속도의 차이는 엣지 영역 박막 결함 발생 원인으로 추정됩니다.
출처 등급을 함께 적으십시오. [일반] 등급을 논문처럼 말하면 5분 안에 드러납니다.
Notes: 칸 ②는 치트시트에서 그대로 가져와도 됩니다. 다만 출처 등급 표기를 빼먹지 않도록 하십시오.

## Slide 4
원인 지도 ③ ④ · 가장 중요한 장
이 파라미터가 범인이라면, 웨이퍼에 이렇게 보여야 한다
③ 지목 파라미터
배기 밸런스
④ 그렇다면 이렇게 나타나야 한다
위치
웨이퍼 중심에서 좌측 10mm 내지 30mm 엣지 편중 영역
모양
중심에서 좌측 20mm 편중 영역에 위치하며 완만한 광대역 폭과 압력 배기 오차 기인의 편심형 곡선 형상
시간 추세
공정 진행 시간에 따라 배기 배관 내부 부산물 누적으로 비대칭 정도가 증대되며 결함 영역이 확산될 가능성이 유력합니다.
동반 증상
웨이퍼 좌측 영역 박막 두께 불균일 및 편심 패턴의 불량 die 군집 현상이 동반될 가능성이 유력합니다.
왜 이 파라미터인가
레드 채널 분리, 4x4 Adaptive 풀링 레이어 확장, LeakyReLU 도입, step 단위 CosineAnnealingLR, Dropout 0.2 및 L2 정규화(1e-4)를 적용하여 커스텀 최적화한 오프라인 CNN 모델을 구축했습니다. 30장의 커스텀 데이터를 베이스라인과 결합한 Model C(230장)는 난해 구간(T-HARD)에서 최종 정확도 0.96을 달성했으며, 외부 상용 API 토큰 비용 0원 환경에서 배기 밸런스 결함을 고도의 확신으로 판별해냅니다.
근거: 논문 [A] · 산업자료 [C]
관찰과 대조하면
실제 관찰에서는 웨이퍼 중심이 비어 있고 좌측 엣지 편중의 광대역 곡선 및 편심 불량 die 군집이 관찰되었습니다. 해당 가설의 약한 고리(Weakest Link)는 단일 배기 밸런스 이상 외에 상류 공정 보상이 깨졌을 가능성도 배제할 수 없습니다.
Notes: 이 장이 5분 피드백의 중심입니다. ④의 네 항목(위치·모양·시간추세·동반증상)이 다 채워졌는지 먼저 보고, 마지막 대조 박스에서 예측과 관찰이 어긋난 것을 학생이 스스로 적었는지를 보십시오. 어긋남을 숨기고 온 경우가 가장 흔한 문제입니다.

## Slide 5
원인 지도 ④ 확장
같은 조 다른 파라미터라면 — 어떻게 달라야 하는가
나
배기 밸런스
위치
중심부 빈 영역 제외 좌측 100~148mm 편중 영역
모양
완만한 광대역 모양 및 오차 기인의 편심형 패턴
추세
배기 비대칭 심화 시 좌측 편차 비례적 증가
같은 조 A
히터 온도 균일도
위치
웨이퍼 반경 0~148mm 전면 영역
모양
동심원 환형 도넛 패턴
추세
온도 차이 증가 시 외곽 방사형 확장
같은 조 B
샤워헤드 분사 압력
위치
웨이퍼 중심부 반경 0~50mm 영역
모양
중앙 집중형 원형 분포
추세
압력 변동 시 중앙 두께 급격 변동
그래서 무엇으로 가릴 수 있는가
좌측 엣지 영역(100~148mm) 배기 유량 분배율 및 압력 차 실측
Notes: 이 장이 이번 기수에 새로 들어간 부분입니다. 자기 예측만 세우면 반증이 불가능합니다. 같은 조에서 파라미터가 겹친 학생이 있으면 연속 순서로 배치해 이 장을 나란히 비교하십시오.

## Slide 6
원인 지도 ⑤
내 주장이 맞다면 — Fab 에서 무엇을 더 확인하겠는가
1
챔버 배기 포트 압력 실측
업계 통용 지식으로 좌우 배기 압력 불균형이 박막 치우침을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 물리적 배기 밸런스 불균형을 실측하여 비대칭 유류 형성을 직접 검증합니다.
결정적
2
샤워헤드 유량 분배 확인
장비사 기술 자료 기준 가스 분사 편차에 의한 막질 변동으로 파악되나 출처가 특정되지 않았습니다. 배기 불균형 외 분사 노즐 편차 가능성을 배제하고자 점검합니다.
결정적
3
서셉터 편심 축 정렬 검증
인용 가능한 논문 데이터에 따르면 기계적 정렬 오차가 편심형 엣지 패턴 구조를 형성합니다. 서셉터 회전축 편차를 측정하여 공정 기하적 불량 가설과 대조합니다.
보강
4
상류 공정 막두께 이력 조회
등록 특허 명세서에 기술되어 있으므로 이전 공정의 두께 편차가 잔재한 것으로 추정됩니다. 입고 웨이퍼의 초기 두께 맵을 확인하여 본 공정 기인 여부를 분리합니다.
배제용
우선순위를 붙이십시오. "이것저것 다 보겠다"는 답은 아무것도 좁히지 못합니다.
Notes: 우선순위가 없는 나열이 가장 흔합니다. "제일 먼저 볼 것 하나만 고르면?"이라고 되물으면 바로 드러납니다.

## Slide 7
과제 ③ · 가장 높게 평가하는 장
내 주장에서 가장 약한 고리
약한 고리 ①
배기 비대칭 가설의 약한 고리
해당 가설의 약한 고리(Weakest Link)는 좌측 편중 패턴이 배기 포트 위치와 물리적으로 완벽히 일치하지 않을 수 있다는 점이며, 상류 공정 보상이 깨졌을 가능성도 배제할 수 없습니다. 연구 및 학계 논문에 따르면 하류 배기압 변동만으로는 광대역 편심 곡선을 설명하기에 불충분할 수 있는 것으로 유력합니다.
약한 고리 ②
경량 CNN 모델 성능 한계점
해당 가설의 약한 고리(Weakest Link)는 극소형 샘플(30장) 단독 학습 시 발생한 편향적 단방향 모델 붕괴로 13장의 오분류가 누적된 점이며, 상류 공정 보상이 깨졌을 가능성도 배제할 수 없습니다. 등록 특허 명세서에 기술되어 있으므로 베이스라인 결합 없는 단독 모델의 한계로 추정됩니다.
그래서 내 주장은 이 강도로 유지된다
레드 채널 분리, 4x4 Adaptive 풀링, LeakyReLU, Step CosineAnnealingLR, Dropout 0.2 및 L2 정규화를 수동 구현한 오프라인 CNN 아키텍처는 30장의 소수 커스텀 데이터를 베이스라인(200장)과 결합한 Model C(230장) 구축을 통해 난해 구간(T-HARD) 정확도 0.96을 달성했습니다. 이는 상용 클라우드 VLM API 토큰 비용을 0원화하고 소수 데이터 자원화 기반 온프레미스 MLOps 가치를 도출하는 수준까지 유효하게 유지됩니다.
숨긴 약점은 5분 안에 드러나고, 밝힌 약점은 신뢰가 됩니다.
본 예시의 기술적 내용 출처는 배포된 「공정 치트시트」 7장을 참고하십시오. 모든 근거는 공개 논문·특허·산업 자료입니다.
Notes: 평가에서 가장 높게 보는 장입니다. 약점을 하나도 못 쓴 제출물은 그 자체가 피드백 주제가 됩니다. 반대로 약점을 밝힌 지점은 5분 안에 공격하지 마십시오 - 그 약속을 지켜야 다음 기수에도 솔직하게 씁니다.