## Slide 1
제출 전에 읽으십시오
이 파일을 쓰는 법
1
이 슬라이드를 지우고 시작하십시오
안내용입니다. 제출본에는 남기지 마세요.
2
예시 내용을 덮어쓰십시오
ETCH · 포커스링으로 채워져 있습니다. 본인 공정과 파라미터로 전부 바꾸세요.
3
슬라이드를 늘리지 마십시오
1인 5분입니다. 7장을 넘기면 뒤 순서가 손해를 봅니다.
4
5번 슬라이드에 가장 많은 시간을 쓰십시오
예상 형상 칸입니다. 제가 가장 오래 볼 곳입니다.
제출 마감 — 일요일 수업 시작 전까지. 미제출 시 라이브 피드백에서 제외됩니다.
Notes: 학생 배포용 안내 슬라이드입니다. 제출본에서는 삭제하도록 안내되어 있습니다.

## Slide 2
예 시
원인 지도
같은 Donut 을 두고 — 내가 지목한 파라미터
이름
홍길동
담당 공정
ETCH
지목 파라미터
포커스링 소모
한 줄 주장
포커스링이 소모되어 웨이퍼 최외곽 3~5mm 의 식각률이 떨어졌고, 그 대역의 die 가 fail 하면서 좁은 동심 링으로 나타났다.
가장 약한 고리
링의 정확한 반경을 눈대중으로 읽었다. 3mm 인지 8mm 인지에 따라 후보가 달라진다.
이 표지에서 바꿔야 할 것
이름 · 담당 공정 · 지목 파라미터
한 줄 주장 — 파라미터, 위치, 나타난 모양이 한 문장에 다 들어가야 합니다
가장 약한 고리 — 마지막 장에 자세히 쓰고, 여기에는 한 줄로 요약
표지 한 장만 보고도 무엇을 주장하는지 알 수 있어야 합니다.
Notes: 표지에 주장과 약점을 함께 올리게 한 것은 의도적입니다. 5분 리뷰에서 이 한 장만 봐도 논의를 시작할 수 있습니다.

## Slide 3
예 시
과제 ①
같은 이미지에 네 가지 질문을 던진 결과
질문 유형 | 내가 쓴 프롬프트 (요약) | AI 결론 | 근거가 이미지에 붙어 있었나
열린 질문 | 이 이미지를 분류해줘 | Donut | 아니오 — 근거 없이 결론만
선택지 제공 | Donut / Scratch 중 하나로 | Donut | 아니오 — 형식은 고정, 근거 소실
구조 지정 | 중심-외곽 축으로 분포를 기술 | (결론 없음) | 예 — 관찰은 정확했음
근거 강제 | 관찰 3개를 먼저, 결론은 마지막 | Donut | 부분적 — 3개 중 1개는 없는 관찰
여기서 무엇을 알았나
네 번 다 Donut 이라고 답했지만, 근거를 요구했을 때만 검증이 가능했다. 그리고 검증해 보니 관찰 세 개 중 하나는 이미지에 없는 내용이었다 — 결론이 같다고 해서 같은 품질의 답이 아니다.
Notes: 네 유형의 결론이 같게 나오는 경우가 많습니다. 그때 "그럼 차이가 없는 것 아니냐"는 질문이 나오는데, 차이는 결론이 아니라 검증 가능성에 있다는 점을 학생이 스스로 쓰게 하는 것이 목적입니다.

## Slide 4
예 시
원인 지도 ① ②
내 공정, 그리고 균일도가 깨지는 지점
①
ETCH 는 플라즈마로 이온과 라디칼을 만들어, 필요 없는 막을 깎아낸다. 물리적 충격과 화학 반응이 함께 작용한다.
② 균일도가 깨지는 지점 세 가지
논문 [A]
플라즈마 밀도 분포
챔버 구조상 중심과 엣지의 밀도가 다르다. CCP 계열은 정재파와 국소 이온 축적으로 중심부가 불균일해지는 경향이 보고된다.
산업자료 [C]
웨이퍼 온도 분포
CD 균일도를 좌우하는 핵심 변수. 최신 장비는 한 챔버에 100개 이상의 국소 히터를 쓴다.
논문 [A]
엣지 경계 조건
웨이퍼 끝에서 시스가 휘어 이온이 비스듬히 입사한다. 높이 차가 클수록 틸팅과 영향 범위가 커진다.
출처 등급을 함께 적으십시오. [일반] 등급을 논문처럼 말하면 5분 안에 드러납니다.
Notes: 칸 ②는 치트시트에서 그대로 가져와도 됩니다. 다만 출처 등급 표기를 빼먹지 않도록 하십시오.

## Slide 5
예 시
원인 지도 ③ ④ · 가장 중요한 장
이 파라미터가 범인이라면, 웨이퍼에 이렇게 보여야 한다
③ 지목 파라미터
포커스링 소모
④ 그렇다면 이렇게 나타나야 한다
위치
최외곽 3~5mm 대역
모양
좁고 선명한 링. 웨이퍼 중심과 동심
시간 추세
PM 주기 후반으로 갈수록 심화
동반 증상
같은 대역에서 엣지 CD shift 가 함께 관측되어야 함
왜 이 파라미터인가
포커스링은 엣지의 시스를 잡아주는 부품인데, 고에너지 이온 충격으로 침식되는 소모품이다. 마모되면 엣지 식각 불균일이 다시 생긴다.
근거: 논문 [A] · 산업자료 [C]
관찰과 대조하면
실제 이미지의 링은 최외곽보다 안쪽에 있어 보인다. 내 예측과 어긋나는 지점이며, 링 반경을 정량화하지 않으면 이 주장은 유지되기 어렵다.
Notes: 이 장이 5분 피드백의 중심입니다. ④의 네 항목(위치·모양·시간추세·동반증상)이 다 채워졌는지 먼저 보고, 마지막 대조 박스에서 예측과 관찰이 어긋난 것을 학생이 스스로 적었는지를 보십시오. 어긋남을 숨기고 온 경우가 가장 흔한 문제입니다.

## Slide 6
예 시
원인 지도 ④ 확장
같은 조 다른 파라미터라면 — 어떻게 달라야 하는가
나
포커스링 소모
위치
최외곽 3~5mm
모양
좁고 선명
추세
PM 주기와 상관
같은 조 A
온도존 편차
위치
존 경계 반경
모양
넓고 경계 흐림
추세
설정 변경과 상관
같은 조 B
전극 갭
위치
중심~중간
모양
넓고 완만
추세
챔버 전체 일관
그래서 무엇으로 가릴 수 있는가
링의 반경을 mm 단위로 재면 세 가설이 갈린다. 반경 측정이 곧 이 논쟁의 결정적 데이터다.
Notes: 이 장이 이번 기수에 새로 들어간 부분입니다. 자기 예측만 세우면 반증이 불가능합니다. 같은 조에서 파라미터가 겹친 학생이 있으면 연속 순서로 배치해 이 장을 나란히 비교하십시오.

## Slide 7
예 시
원인 지도 ⑤
내 주장이 맞다면 — Fab 에서 무엇을 더 확인하겠는가
1
포커스링 교체 이력과 누적 RF hour
내 가설이 맞다면 교체 직후 로트에서는 링이 옅어야 한다. 가장 먼저 볼 데이터.
결정적
2
같은 챔버 다른 로트 / 다른 챔버 같은 로트
챔버 특정이면 부품 요인, 전 챔버 공통이면 레시피나 상류 공정 쪽.
결정적
3
식각 전후 CD 반경 프로파일
동반 증상 확인. CD shift 가 같은 대역에서 안 보이면 내 가설은 약해진다.
보강
4
상류 공정 변경 이력
보상 튜닝이 깨진 경우를 배제하기 위해.
배제용
우선순위를 붙이십시오. "이것저것 다 보겠다"는 답은 아무것도 좁히지 못합니다.
Notes: 우선순위가 없는 나열이 가장 흔합니다. "제일 먼저 볼 것 하나만 고르면?"이라고 되물으면 바로 드러납니다.

## Slide 8
예 시
과제 ③ · 가장 높게 평가하는 장
내 주장에서 가장 약한 고리
약한 고리 ①
링의 반경을 눈대중으로 읽었다
37×37 격자 이미지를 육안으로 보고 "최외곽 3~5mm"라고 했지만, 실제로는 die 좌표를 세어 환산해야 할 문제다. 8mm 였다면 포커스링이 아니라 온도존 쪽이 유력해진다.
약한 고리 ②
동반 증상을 확인하지 못했다
포커스링 소모라면 엣지 CD shift 가 함께 나와야 한다고 썼지만, 웨이퍼맵만으로는 확인할 수 없었다. 예측을 세웠을 뿐 검증하지 못한 상태다.
그래서 내 주장은 이 강도로 유지된다
"포커스링 소모가 유력하다" 까지다. "포커스링 소모다" 라고는 말할 수 없다.
숨긴 약점은 5분 안에 드러나고, 밝힌 약점은 신뢰가 됩니다.
본 예시의 기술적 내용 출처는 배포된 「공정 치트시트」 7장을 참고하십시오. 모든 근거는 공개 논문·특허·산업 자료입니다.
Notes: 평가에서 가장 높게 보는 장입니다. 약점을 하나도 못 쓴 제출물은 그 자체가 피드백 주제가 됩니다. 반대로 약점을 밝힌 지점은 5분 안에 공격하지 마십시오 - 그 약속을 지켜야 다음 기수에도 솔직하게 씁니다.